## Slide 1
友愛接力 × 調度行為
雙北見車率、見位率的交互關係與調度應用
2026 年 7 月平日｜CPS RewardLog × VDS × Report
台北
新北
關聯分析｜行動建議｜試辦設計
資料口徑與限制詳見各頁備註
01
Notes: 本簡報使用 2026 年 7 月平日資料。
資料來源：CPS RewardLog 滿借／空還、VDS 調度完成任務、Report 見車率／見位率。
分析為同站同時段關聯，不代表因果。

## Slide 2
結論先行｜民眾事件是壓力訊號，調度是選擇性介入
1.8×
新北事件與調度同時段覆蓋約為台北 1.8 倍
+4.7～9.7
民眾接力單獨相對無行為的次時段率值差
+5.3～15.2
民眾與調度協同相對民眾單獨的次時段率值差
滿借與空還發生在失衡狀態，是低見位／低見車的高敏感壓力訊號，不是造成低率的原因。
控制同站、同小時與起始率後，民眾接力單獨與下一小時恢復呈正向關聯。
民眾與調度協同的次時段恢復再增加，但調度仍多在事件後才進場，容量側應提前 30–60 分鐘。
注意｜上述差值是關聯，不是因果效果
2026.07 平日｜活躍站：平日日均用量 >100 次
02
Notes: 來源：analysis.json，由 YouBike heatmap data.js 與 coverage_summary.json 計算。
新北滿借／空還事件覆蓋率為 20.0%／9.1%，台北為 11.3%／5.1%。
次時段恢復分析納入當時見位率 <90% 或見車率 <80% 的站點小時，結果為下一小時率值。
比較以同站、同小時、起始率 5 個百分點分箱匹配。民眾單獨相對無行為的率值差介於 +4.71 至 +9.65 點，協同相對民眾單獨介於 +5.27 至 +15.17 點。
結果仍是觀察關聯，受未觀察到的需求、路線和任務選點影響，不應解讀為因果效果。

## Slide 3
交互關係｜友愛接力與調度共同修正站點庫存
車位不足
無車可借
滿借事件
民眾在滿站借車
調出／綁車
移車或擴充可還容量
釋放車位
降低滿站壓力
見位率
空還事件
民眾在空站還車
調入／解綁
補車或釋放可借車
增加可借車
降低空站壓力
見車率
判讀重點｜調度通常在最差的站點出現，因此「調度組率值較低」多半代表選點，而不是調度造成率值下降。
滿借對應見位率｜空還對應見車率
03
Notes: 定義來源：youbike-hourly-heatmap README.md 與既有覆蓋率報表。
滿借事件與調出／綁車對應見位率，空還事件與調入／解綁對應見車率。
此頁為可編輯關係圖，描述操作機制與選擇性介入偏誤。

## Slide 4
台北｜量大、覆蓋較薄，壓力集中通勤與深夜
1,020 個活躍站｜平日日均用量 >100 次
台北
滿借覆蓋 11.3%
空還覆蓋 5.1%
平均見車 94.8%
平均見位 97.6%
Chart: 友愛接力事件日均｜活躍站
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
滿借 | 52.22 | 218.93 | 470.85 | 425.88 | 264.97 | 228.43 | 336.83 | 293.42 | 255.92 | 204.13 | 244.35 | 569.49 | 674.66 | 427.75 | 236.09 | 198.88 | 207.89 | 106.7
空還 | 127.82 | 552.34 | 1290.27 | 1092 | 813.58 | 732.68 | 775.82 | 648.2 | 535.73 | 454.94 | 543.86 | 927.14 | 1199.17 | 856.23 | 759.82 | 890.53 | 728.29 | 361.68
Chart: 未達服務門檻的站點半小時占比
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
見車率 <80% | 0.1 | 0.39 | 7.16 | 12.16 | 11.27 | 6.96 | 4.02 | 3.53 | 2.55 | 1.08 | 0.88 | 3.24 | 6.37 | 6.37 | 7.55 | 13.73 | 20.98 | 19.02
見位率 <90% | 1.27 | 3.53 | 9.51 | 13.73 | 9.41 | 5.78 | 4.9 | 5.1 | 7.45 | 3.73 | 2.75 | 7.75 | 9.41 | 8.92 | 5.78 | 7.94 | 15.69 | 14.12
空還高峰：08、18、09 時｜滿借高峰：18、17、08 時
見車風險：22–23 時最高｜見位風險：22–23、09 時
節奏｜容量調度落後滿借 1 小時 r=.655；供車調度領先空還 1 小時 r=.577
事件為半小時日均｜率值為每小時平均，同小時兩格共用
04
Notes: 來源：C:/Users/user/Documents/調度相關/youbike-hourly-heatmap/data.js。
範圍：2026 年 7 月平日，活躍站為平日日均用量大於 100 次。
台北活躍站 1020 站，平均見車率 94.8%，平均見位率 97.6%。
台北平日滿借事件 134,415，空還事件 359,073。
逐時總量剖面：容量調度最佳落後滿借 1 小時，r=0.655291；供車調度最佳領先空還 1 小時，r=0.576561。這是日內型態對齊，不是單站反應時間。

## Slide 5
台北｜空還接力先恢復 +9.7 點，協同再多 +15.2 點
低見車率 <80% 起點｜同站、同小時、起始率 5 點分箱匹配
台北
Chart: 低服務率起點的下一小時恢復關聯
| 民眾接力單獨 vs 無行為 | 民眾＋調度 vs 民眾單獨
下一小時率值差 | 9.65 | 15.17
恢復達標率差 | 13.05 | 25.4
+9.7 點
民眾接力單獨 vs 無行為｜w=1,226
+15.2 點
民眾＋調度 vs 民眾單獨｜w=950
達標率差 +13.1／+25.4 點
353 格／112 站優先池
先排：09、22、08 時
操作建議｜空還連續兩格或單格 ≥2 時，先派調入／解綁，並將 09 與 22 時的班次提前 30–60 分鐘。
次時段恢復：全站逐日小時｜優先池：活躍站半小時｜關聯分析，非因果
05
Notes: 來源：cps_hourly_detail.csv、vds_hourly_detail.csv、report_taipei_2026-07.json。
定義：全站平日，排除 7/10–7/12。納入當時見車率 <80% 的場站代號×日期×小時，觀察下一小時見車率與是否恢復至 80%。
原始四組樣本數（無民無調／有民無調／無民有調／有民有調）：11,170／46,417／4,568／3,811。
民眾單獨 vs 無行為匹配權重 1226，下一小時見車率差 +9.65 點，達標率差 +13.05 點。
共同 vs 民眾單獨匹配權重 950，下一小時見車率差 +15.17 點，達標率差 +25.4 點。
優先池 353 個活躍站半小時格，涵蓋 112 站。
匹配只能控制已觀察到的站點、時段與起始率，不能宣稱因果。

## Slide 6
台北｜滿借接力先恢復 +9.5 點，協同再多 +11.7 點
低見位率 <90% 起點｜同站、同小時、起始率 5 點分箱匹配
台北
Chart: 低服務率起點的下一小時恢復關聯
| 民眾接力單獨 vs 無行為 | 民眾＋調度 vs 民眾單獨
下一小時率值差 | 9.54 | 11.65
恢復達標率差 | 13.62 | 25.01
+9.5 點
民眾接力單獨 vs 無行為｜w=665
+11.7 點
民眾＋調度 vs 民眾單獨｜w=850
達標率差 +13.6／+25.0 點
292 格／113 站優先池
先排：18、17、12 時
操作建議｜晚尖峰前先調出或綁車，18 時事件達門檻時改為鄰近站循環搬運，避免只在滿站後擴柱。
次時段恢復：全站逐日小時｜優先池：活躍站半小時｜關聯分析，非因果
06
Notes: 來源：cps_hourly_detail.csv、vds_hourly_detail.csv、report_taipei_2026-07.json。
定義：全站平日，排除 7/10–7/12。納入當時見位率 <90% 的場站代號×日期×小時，觀察下一小時見位率與是否恢復至 90%。
原始四組樣本數（無民無調／有民無調／無民有調／有民有調）：5,996／27,197／3,116／4,537。
民眾單獨 vs 無行為匹配權重 665，下一小時見位率差 +9.54 點，達標率差 +13.62 點。
共同 vs 民眾單獨匹配權重 850，下一小時見位率差 +11.65 點，達標率差 +25.01 點。
優先池 292 個活躍站半小時格，涵蓋 113 站。
匹配只能控制已觀察到的站點、時段與起始率，不能宣稱因果。

## Slide 7
新北｜共現較高，但無車風險更集中
547 個活躍站｜平日日均用量 >100 次
新北
滿借覆蓋 20.0%
空還覆蓋 9.1%
平均見車 93.9%
平均見位 99.4%
Chart: 友愛接力事件日均｜活躍站
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
滿借 | 19.94 | 64.8 | 55.16 | 28.07 | 17.17 | 15.53 | 34.53 | 34.53 | 22.25 | 17.34 | 33.57 | 52.84 | 65.28 | 44.3 | 22.57 | 13.79 | 14.38 | 8.92
空還 | 57.76 | 288.05 | 550.3 | 400.74 | 314.72 | 273.55 | 379.2 | 315.21 | 230.67 | 220.91 | 257.82 | 334.19 | 387.23 | 422 | 414.12 | 463.56 | 378.19 | 175.85
Chart: 未達服務門檻的站點半小時占比
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
見車率 <80% | 0.55 | 9.69 | 23.22 | 24.5 | 15.9 | 11.33 | 12.8 | 8.59 | 4.02 | 1.46 | 1.83 | 2.56 | 3.84 | 9.32 | 12.98 | 16.82 | 22.3 | 19.38
見位率 <90% | 1.1 | 2.01 | 1.83 | 1.28 | 1.1 | 1.46 | 1.28 | 1.83 | 0.55 | 0.18 | 0.91 | 1.83 | 2.38 | 1.83 | 0.91 | 0.55 | 1.83 | 0.91
空還高峰：08、21、19 時｜滿借高峰：18、07、08 時
見車風險：09、08、22 時｜見位未達占比僅約 1%
節奏｜容量調度落後滿借 1 小時 r=.764；供車調度領先空還 1 小時 r=.655
事件為半小時日均｜率值為每小時平均，同小時兩格共用
07
Notes: 來源：C:/Users/user/Documents/調度相關/youbike-hourly-heatmap/data.js。
範圍：2026 年 7 月平日，活躍站為平日日均用量大於 100 次。
新北活躍站 547 站，平均見車率 93.9%，平均見位率 99.4%。
新北平日滿借事件 18,416，空還事件 201,599。
逐時總量剖面：容量調度最佳落後滿借 1 小時，r=0.763940；供車調度最佳領先空還 1 小時，r=0.654642。這是日內型態對齊，不是單站反應時間。

## Slide 8
新北｜空還接力先恢復 +7.1 點，協同再多 +13.8 點
低見車率 <80% 起點｜同站、同小時、起始率 5 點分箱匹配
新北
Chart: 低服務率起點的下一小時恢復關聯
| 民眾接力單獨 vs 無行為 | 民眾＋調度 vs 民眾單獨
下一小時率值差 | 7.07 | 13.75
恢復達標率差 | 10.27 | 22.79
+7.1 點
民眾接力單獨 vs 無行為｜w=1,844
+13.8 點
民眾＋調度 vs 民眾單獨｜w=1,316
達標率差 +10.3／+22.8 點
239 格／63 站優先池
先排：21、20、19 時
操作建議｜把晚間空還事件當成補車需求，19 時起設待命車，21 時前完成調入／解綁。
次時段恢復：全站逐日小時｜優先池：活躍站半小時｜關聯分析，非因果
08
Notes: 來源：cps_hourly_detail.csv、vds_hourly_detail.csv、report_newtaipei_2026-07.json。
定義：全站平日，排除 7/10–7/12。納入當時見車率 <80% 的場站代號×日期×小時，觀察下一小時見車率與是否恢復至 80%。
原始四組樣本數（無民無調／有民無調／無民有調／有民有調）：19,355／41,934／5,646／4,866。
民眾單獨 vs 無行為匹配權重 1844，下一小時見車率差 +7.07 點，達標率差 +10.27 點。
共同 vs 民眾單獨匹配權重 1316，下一小時見車率差 +13.75 點，達標率差 +22.79 點。
優先池 239 個活躍站半小時格，涵蓋 63 站。
匹配只能控制已觀察到的站點、時段與起始率，不能宣稱因果。

## Slide 9
新北｜滿借接力先恢復 +4.7 點，協同再多 +5.3 點
低見位率 <90% 起點｜滿借高強度格少，仍應以異常警示運用
新北
Chart: 低服務率起點的下一小時恢復關聯
| 民眾接力單獨 vs 無行為 | 民眾＋調度 vs 民眾單獨
下一小時率值差 | 4.71 | 5.27
恢復達標率差 | 12.67 | 12.8
+4.7 點
民眾接力單獨 vs 無行為｜w=121
+5.3 點
民眾＋調度 vs 民眾單獨｜w=155
江子翠 1／2／4／6 號出口
7月滿借 496／491／683／480 次
同時段調度覆蓋僅 1.0%～5.9%
操作建議｜07–08 時以滿借事件觸發鄰近站短距調出或臨時綁車，江子翠六出口先做路線試辦。
次時段恢復：全站逐日小時｜江子翠案例：2026.07 全月｜關聯分析，非因果
09
Notes: 來源：cps_hourly_detail.csv、vds_hourly_detail.csv、report_newtaipei_2026-07.json；江子翠數字來自 coverage_station_summary.csv。
定義：全站平日，排除 7/10–7/12。納入當時見位率 <90% 的場站代號×日期×小時，觀察下一小時見位率與是否恢復至 90%。
原始四組樣本數（無民無調／有民無調／無民有調／有民有調）：9,725／4,778／1,605／1,367。
民眾單獨 vs 無行為匹配權重 121，下一小時見位率差 +4.71 點，達標率差 +12.67 點。
共同 vs 民眾單獨匹配權重 155，下一小時見位率差 +5.27 點，達標率差 +12.8 點。
新北高強度滿借樣本少。既有矩陣中日均滿借 ≥2 僅 40 個站時，須避免外推。
江子翠 1／2／4／6 號出口 7 月滿借事件為 496／491／683／480，同時段覆蓋率為 1.0%／2.2%／5.9%／5.2%。

## Slide 10
雙北差異｜台北先擴覆蓋，新北先縮短反應時間
Chart: 同站同時段事件覆蓋率
| 滿借 | 空還
台北 | 11.27 | 5.07
新北 | 20.04 | 9.13
Chart: 事件導向優先站數
| 見車優先池 | 見位優先池
台北 | 112 | 113
新北 | 63 | 5
台北
擴大事件覆蓋範圍，尖峰採巡迴路線
優先處理 09、17–18、22 時
新北
維持較高覆蓋，縮短空還到補車時差
19–22 時集中見車優先池
優先池：事件 ≥2、綁／解綁 <7，且服務率未達門檻
10
Notes: 覆蓋率來源：coverage_summary.json，採同城市、同場站、同日期、同小時共現。
優先站數來源：analysis.json，採平日日均用量大於 100 次的場站半小時格。
台北見車／見位優先池 112／113 站。
新北見車／見位優先池 63／5 站。

## Slide 11
把友愛接力轉成調度前置信號
兩市容量調度輪廓皆落後滿借約 1 小時，先把預警轉成提前量
01
收訊號
滿借／空還
近兩格次數
02
正規化
除以用量與容量
排除低流量噪音
03
判斷風險
預測 30–60 分鐘
見車／見位缺口
04
選擇動作
調入／解綁
調出／綁車
05
驗證回饋
追蹤率值、事件復發
車程與調度量
啟動規則
紅：事件 ≥2 且預測率值 30 分鐘內低於門檻，立即派車並提前容量側。
黃：事件連續兩格 >0，先把人車移至鄰近待命點。
城市化設定
台北：低門檻擴覆蓋，09、17–18、22 時採巡迴路線。
新北：空還優先，19–22 時設待命車，07–08 時監看滿借。
規則為試辦建議，需用每日 VDS 與率值回饋調整
11
Notes: 此頁為建議的事件導向調度流程，屬策略設計，不是既有系統設定。
規則門檻沿用既有決策矩陣：事件 2、綁車／解綁 7、見車率 80%、見位率 90%。
上線前需串接每日、站點、半小時層級的 RewardLog、VDS 與見車見位率。

## Slide 12
兩週試辦｜用對照組驗證，不只看同期相關
先從既有優先池啟動，台北與新北分開估計
配對
同城市、同時段
相近事件與歷史率值
配成試驗／對照站
介入
試驗組提前 30–60 分鐘
調入／解綁或調出／綁車
對照組沿用現行規則
衡量
見車率／見位率變化
未達門檻格數
事件是否重複發生
護欄
每改善 1 點的車公里
每輛調度改善量
服務與人力成本
建議試辦池
台北
見車 112 站｜見位 113 站
新北
見車 63 站｜見位 5 站
限制｜目前只有 2026 年 7 月，調度又是月內最大單筆。正式評估必須改用每日任務、完成時間與後續 60 分鐘率值。
成功條件：服務率提升，同時不增加無效車程與事件復發
12
Notes: 此頁為建議的兩週試辦設計。
主要 KPI：見車率、見位率、未達門檻站點半小時格數。
次要 KPI：滿借／空還事件復發、調度車輛數、車公里、人時與每改善 1 個百分點成本。
正式估計應使用每日 VDS 任務與率值，並以站點與時段配對降低選擇偏誤。