## Slide 1
六、雙北專案任務_台大微型調度車營運分析
指標 | 5月平日 | 8月平日 | 與5月差異 | 9/1–9/9 | 與5月差異 | 9/7–9/9 (開學) | 與5月差異
日均用量 | 15,681 | 9,906 | -36.83% | 13,958 | -10.99% | 22,518 | 43.60%
日均還量 | 15,384 | 9,673 | -37.12% | 13,684 | -11.05% | 22,015 | 43.10%
6–24時見車率 | 86.60% | 90.36% | 4.34% | 84.76% | -2.13% | 76.31% | -11.89%
6–24時用量 | 15,459 | 9,722 | -37.11% | 13,780 | -10.86% | 22,338 | 44.50%
7–9時見車率 | 91.50% | 93.14% | 1.79% | 89.94% | -1.71% | 83.77% | -8.45%
7–9時用量 | 1,013 | 1,485 | 46.59% | 1,922 | 89.73% | 2,947 | 190.92%
11–13時見車率 | 90.00% | 92.67% | 2.97% | 92.02% | 2.25% | 90.33% | 0.37%
11–13時用量 | 2,656 | 2,289 | -13.82% | 3,949 | 48.68% | 6,509 | 145.07%
16–20時見車率 | 84.50% | 90.22% | 6.77% | 82.49% | -2.38% | 71.06% | -15.90%
16–20時用量 | 4,948 | 3,490 | -29.47% | 3,908 | -21.02% | 6,240 | 26.11%
21–00時見車率 | 67.79% | 80.48% | 18.72% | 64.26% | -5.20% | 43.70% | -35.54%
21–00時用量 | 869 | 624 | -28.19% | 571 | -34.29% | 629 | -27.62%
7–9見位率 | 96.50% | 96.57% | 0.08% | 96.63% | 0.14% | 94.54% | -2.03%
台大於9/7開學，用量23,866次，為歷史新高，相較於去年開學21,590次，成長10%，校內增柱408柱已全數啟用，目前校內共2496柱。
Notes: 見車率/見位率

## Slide 2
六、電輔微型調度車新增路線
上午新增路線
學新館，鄭江樓>>男六舍、男一舍、男七舍
晚上新增路線
男六舍前、男一舍前、男七舍前>>校內空站
Notes: 見車率/見位率

## Slide 3
七、友愛接力
資料來源7-9月的平日好天氣數據
滿借/空還每發生1次，都視為調出/調入1輛車
滿借覆蓋率:同時段內，調出、綁車總站數/滿借總站數
空還覆蓋率:同時段內，調入、解綁車總站數/空還總站數(以上計算各時段)
單站滿借覆蓋率:6-24時，如單小時發生滿借且有調出行為，則視為100%，如發生滿借且無調出行為，則視為0%，如無發生滿借且有調出行為，則視為0%
設定幾種情況，空還車數大於調入車數(大於等於1)，空還車數小於調入車數，無空還(0)有調入，有空還無調入(0)
Notes: 見車率/見位率

## Slide 4
八、智慧調度進度
目前智慧調度已更新，預計9/12上線，預計實際上線後蒐集2個月的使用數據，作為後續系統持續精進使用。
本次新增提供調度車輛數的配對組合，適合新進同仁直接參考並執行作業
原本系統僅提供調度需求，
並未告知同仁車輛該從甚麼場站取得
現在可直接指派同仁作業順序，從何處調出，往何處補車
Notes: 見車率/見位率

## Slide 5
九、覆蓋率的判讀方式
6
顏色判讀
滿借
＋
調出
同站同小時，有滿借與調出
空還
＋
調入
同站同小時，有空還與調入
計算方式
滿借覆蓋率
＝同小時有調出行為的站數
÷ 全部滿借事件站數
空還覆蓋率
＝同時段有調入行為的站數
÷ 全部空還事件站數
例:同時段內共發生10 個滿借事件，其中3站有調出行為，滿借覆蓋率為 30%。
Notes: 覆蓋率概念示意。地圖沿用既有『雙北 YouBike 各站半小時動態熱力圖 V7版』之 Leaflet／OpenStreetMap 底圖與原始四色標記：滿借橘紅、空還綠、調出／綁車藍、調入／解綁車紫。畫面條件為2026年9月平日、雙北、08:00–08:29、場站平日日均用量大於100次，僅作判讀示意。統計單位為場站×日期×小時，同站同小時多次事件只算一個站時。滿借同向調度含調出與綁車；空還同向調度含調入與解綁車。假設例10個站時中3個覆蓋，用於說明比率算法。地圖來源：本專案 youbike-hourly-heatmap／friendly-relay-v7；底圖 © OpenStreetMap contributors，https://www.openstreetmap.org/copyright

## Slide 6
九、台北市 ABC 逐時覆蓋率
7
最高與最低時段
A級
滿借最高 09時 27.9%
最低 06時 1.3%
空還最高 23時 10.8%
最低 06時 1.8%
B級
滿借最高 09時 24.9%
最低 06時 2.1%
空還最高 07時 14.0%
最低 06時 1.6%
C級
滿借最高 19時 29.4%
最低 06時 1.4%
空還最高 07時 12.6%
最低 06時 1.4%
Chart: 滿借覆蓋率
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
A級 | 0.01312 | 0.12197 | 0.18342 | 0.27891 | 0.25041 | 0.11469 | 0.08087 | 0.15584 | 0.11788 | 0.06721 | 0.02415 | 0.06494 | 0.10906 | 0.14785 | 0.14471 | 0.12624 | 0.18664 | 0.23357
B級 | 0.02079 | 0.07571 | 0.1708 | 0.24919 | 0.20521 | 0.06974 | 0.06079 | 0.11935 | 0.10428 | 0.05548 | 0.02986 | 0.06929 | 0.18295 | 0.2427 | 0.19832 | 0.13343 | 0.15633 | 0.22103
C級 | 0.01362 | 0.06897 | 0.13603 | 0.25054 | 0.21845 | 0.10492 | 0.08055 | 0.1482 | 0.14869 | 0.08919 | 0.05997 | 0.09273 | 0.21091 | 0.29433 | 0.27778 | 0.12647 | 0.17843 | 0.22462
Chart: 空還覆蓋率
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
A級 | 0.01783 | 0.08566 | 0.08736 | 0.05553 | 0.06895 | 0.03727 | 0.03522 | 0.05436 | 0.04561 | 0.03153 | 0.03698 | 0.06628 | 0.0897 | 0.05813 | 0.04839 | 0.04228 | 0.06234 | 0.10823
B級 | 0.01612 | 0.14 | 0.13696 | 0.09383 | 0.07736 | 0.05541 | 0.0295 | 0.05426 | 0.05465 | 0.03805 | 0.02676 | 0.05354 | 0.07106 | 0.04481 | 0.04268 | 0.02807 | 0.03343 | 0.09284
C級 | 0.01435 | 0.12633 | 0.12516 | 0.10947 | 0.11272 | 0.06253 | 0.03093 | 0.07854 | 0.07688 | 0.04379 | 0.0184 | 0.03544 | 0.05284 | 0.04888 | 0.04385 | 0.03032 | 0.03297 | 0.08828
Notes: 資料期間：2026年7–8月平日，06:00–23:59。覆蓋率＝同站×同日×同小時發生事件且存在同向調度的站時數÷事件站時數。滿借同向為調出或綁車，空還同向為調入或解綁車。台北市分級：A≥200、B 100–199、C<100。

## Slide 7
九、台北市 ABC 逐時事件與覆蓋站數
8
2026年7–8月平日，06:00–23:59；實線＝同站同日同小時的調度覆蓋站數；虛線＝滿借／空還站數
Chart: 滿借站數與調出覆蓋站數
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
A調出覆蓋 | 0.2093 | 4.7907 | 10.6512 | 15.9302 | 10.7674 | 4.5581 | 4 | 7.5349 | 4.907 | 2.4884 | 1.0233 | 4.0233 | 7.2791 | 7.6744 | 4.9302 | 3.5581 | 5.9767 | 5.3721
A滿借 | 15.9535 | 39.2791 | 58.0698 | 57.1163 | 43 | 39.7442 | 49.4651 | 48.3488 | 41.6279 | 37.0233 | 42.3721 | 61.9535 | 66.7442 | 51.907 | 34.0698 | 28.186 | 32.0233 | 23
B調出覆蓋 | 0.2093 | 2.7907 | 10.7209 | 16.0465 | 9.5349 | 2.6744 | 2.3721 | 5.093 | 4.1395 | 1.9535 | 1.093 | 3.2791 | 10.2791 | 13.5349 | 8.7674 | 6.2093 | 8.4419 | 8.1163
B滿借 | 10.0698 | 36.8605 | 62.7674 | 64.3953 | 46.4651 | 38.3488 | 39.0233 | 42.6744 | 39.6977 | 35.2093 | 36.6047 | 47.3256 | 56.186 | 55.7674 | 44.2093 | 46.5349 | 54 | 36.7209
C調出覆蓋 | 0.11628 | 1.8605 | 5.1628 | 8.0465 | 4.186 | 1.4884 | 1.2326 | 2.6744 | 2.3721 | 1.2093 | 1.0698 | 2.0465 | 6.1163 | 9.3023 | 6.7442 | 3.2558 | 5.2326 | 4.1163
C滿借 | 8.5349 | 26.9767 | 37.9535 | 32.1163 | 19.1628 | 14.186 | 15.3023 | 18.0465 | 15.9535 | 13.5581 | 17.8372 | 22.0698 | 29 | 31.6047 | 24.2791 | 25.7442 | 29.3256 | 18.3256
Chart: 空還站數與調入覆蓋站數
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
A調入覆蓋 | 0.60465 | 7.5581 | 12.3953 | 7.7209 | 9 | 4.4651 | 3.9302 | 5.4186 | 4.0698 | 2.5814 | 3.186 | 7.2093 | 11.1395 | 6.4651 | 5.7209 | 6 | 9.093 | 12.1163
A空還 | 33.907 | 88.2326 | 141.8837 | 139.0465 | 130.5349 | 119.7907 | 111.6047 | 99.6744 | 89.2326 | 81.8837 | 86.1628 | 108.7674 | 124.186 | 111.2093 | 118.2326 | 141.907 | 145.8605 | 111.9535
B調入覆蓋 | 0.69767 | 15.3023 | 22.907 | 14.5349 | 11.0465 | 7.8605 | 4.6047 | 6.814 | 5.8372 | 3.7674 | 3 | 8.3256 | 12.2326 | 6.3023 | 5.3721 | 3.5814 | 3.6047 | 6.186
B空還 | 43.2791 | 109.3023 | 167.2558 | 154.907 | 142.7907 | 141.8605 | 156.1163 | 125.5814 | 106.814 | 99.0233 | 112.093 | 155.4884 | 172.1395 | 140.6512 | 125.8605 | 127.6047 | 107.8372 | 66.6279
C調入覆蓋 | 0.41861 | 9.6512 | 16.4186 | 13.4186 | 12.1395 | 6.5116 | 4.0233 | 8.2326 | 6.6279 | 3.6047 | 1.9302 | 5.1395 | 7.9302 | 5.3488 | 3.7907 | 2.3023 | 1.9535 | 2.6279
C空還 | 29.1628 | 76.3953 | 131.186 | 122.5814 | 107.6977 | 104.1395 | 130.093 | 104.814 | 86.2093 | 82.3256 | 104.907 | 145.0233 | 150.093 | 109.4186 | 86.4419 | 75.9302 | 59.2558 | 29.7674
Notes: 資料期間：2026-07-01 至 2026-08-31，僅納入有效平日。
有效日：7月22日、8月21日，共43日；7月10日無可用資料。
虛線為同一場站、同一日期、同一小時發生滿借或空還的事件站數；實線為上述事件站中同時存在同向調度的覆蓋交集站數；各值除以43日。
滿借的同向調度為調出或綁車；空還的同向調度為調入或解綁車。
同站同日同小時同一指標多筆只計一次，因此覆蓋站數必定不大於事件站數。
分級依各月平日日均用量：台北 A≥200、B 100–199、C<100；新北 A≥100、B 50–99、C<50。
來源：CPS RewardLog、VDS 人員作業明細及7–8月友愛接力覆蓋率資料。

## Slide 8
九、新北市 ABC 逐時覆蓋率
9
最高與最低時段
A級
滿借最高 23時 39.9%
最低 16時 7.8%
空還最高 23時 21.1%
最低 12時 3.0%
B級
滿借最高 19時 40.6%
最低 06時 2.6%
空還最高 23時 21.8%
最低 16時 1.4%
C級
滿借最高 19時 41.3%
最低 06時 3.7%
空還最高 23時 11.2%
最低 06時 0.6%
新北市分級（日均用量）：A≥100、B 50–99、C<50
Chart: 滿借覆蓋率
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
A級 | 0.10549 | 0.18433 | 0.28356 | 0.32927 | 0.21053 | 0.21127 | 0.13551 | 0.2138 | 0.20889 | 0.12434 | 0.07799 | 0.14994 | 0.30745 | 0.3437 | 0.2796 | 0.26073 | 0.38889 | 0.39918
B級 | 0.02572 | 0.0876 | 0.27224 | 0.33088 | 0.30392 | 0.19192 | 0.08333 | 0.15859 | 0.17778 | 0.23567 | 0.09778 | 0.22822 | 0.35788 | 0.40641 | 0.3192 | 0.31781 | 0.37701 | 0.36017
C級 | 0.03704 | 0.16256 | 0.23881 | 0.25664 | 0.25 | 0.17647 | 0.10294 | 0.30488 | 0.19277 | 0.17582 | 0.08462 | 0.26794 | 0.38 | 0.41322 | 0.40698 | 0.25676 | 0.2716 | 0.33333
Chart: 空還覆蓋率
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
A級 | 0.05955 | 0.15909 | 0.13773 | 0.12031 | 0.13703 | 0.11007 | 0.03032 | 0.05401 | 0.0685 | 0.03534 | 0.04562 | 0.05706 | 0.14085 | 0.14247 | 0.13899 | 0.10423 | 0.20156 | 0.2107
B級 | 0.06151 | 0.1544 | 0.15115 | 0.14164 | 0.14704 | 0.095 | 0.03821 | 0.06415 | 0.06718 | 0.0347 | 0.01355 | 0.04352 | 0.05941 | 0.07795 | 0.08319 | 0.0416 | 0.1157 | 0.2184
C級 | 0.00587 | 0.07703 | 0.08485 | 0.10661 | 0.10804 | 0.08567 | 0.04095 | 0.05192 | 0.06692 | 0.04728 | 0.00977 | 0.02555 | 0.04361 | 0.05707 | 0.06643 | 0.03849 | 0.08535 | 0.11241
Notes: 資料期間：2026年7–8月平日，06:00–23:59。覆蓋率＝同站×同日×同小時發生事件且存在同向調度的站時數÷事件站時數。滿借同向為調出或綁車，空還同向為調入或解綁車。新北市分級：A≥100、B 50–99、C<50。

## Slide 9
九、新北市 ABC 逐時事件與覆蓋站數
10
2026年7–8月平日，06:00–23:59；實線＝同站同日同小時的調度覆蓋站數；虛線＝滿借／空還站數
Chart: 滿借站數與調出覆蓋站數
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
A調出覆蓋 | 1.1628 | 3.7209 | 4.814 | 3.7674 | 1.6744 | 1.7442 | 1.8372 | 2.9535 | 2.186 | 1.093 | 1.0465 | 3.0233 | 6.907 | 5.3953 | 2.5814 | 1.8372 | 3.093 | 2.2558
A滿借 | 11.0233 | 20.186 | 16.9767 | 11.4419 | 7.9535 | 8.2558 | 13.5581 | 13.814 | 10.4651 | 8.7907 | 13.4186 | 20.1628 | 22.4651 | 15.6977 | 9.2326 | 7.0465 | 7.9535 | 5.6512
B調出覆蓋 | 0.18605 | 1.2326 | 2.3488 | 1.0465 | 0.72093 | 0.44186 | 0.37209 | 0.83721 | 0.74419 | 0.86047 | 0.51163 | 2.5581 | 5.6512 | 5.6047 | 2.9767 | 2.6977 | 3.814 | 1.9767
B滿借 | 7.2326 | 14.0698 | 8.6279 | 3.1628 | 2.3721 | 2.3023 | 4.4651 | 5.2791 | 4.186 | 3.6512 | 5.2326 | 11.2093 | 15.7907 | 13.7907 | 9.3256 | 8.4884 | 10.1163 | 5.4884
C調出覆蓋 | 0.069767 | 0.76744 | 1.1163 | 0.67442 | 0.37209 | 0.2093 | 0.16279 | 0.58139 | 0.37209 | 0.37209 | 0.25581 | 1.3023 | 1.3256 | 1.1628 | 0.81395 | 0.44186 | 0.51163 | 0.41861
C滿借 | 1.8837 | 4.7209 | 4.6744 | 2.6279 | 1.4884 | 1.186 | 1.5814 | 1.907 | 1.9302 | 2.1163 | 3.0233 | 4.8605 | 3.4884 | 2.814 | 2 | 1.7209 | 1.8837 | 1.2558
Chart: 空還站數與調入覆蓋站數
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
A調入覆蓋 | 2.1395 | 18.5581 | 25.3256 | 19.907 | 20.1628 | 14.2558 | 4.5581 | 7.1628 | 7.5349 | 3.5349 | 4.9302 | 6.6744 | 15.3953 | 15.9767 | 16.9767 | 14.3953 | 27.0465 | 18.7674
A空還 | 35.9302 | 116.6512 | 183.8837 | 165.4651 | 147.1395 | 129.5116 | 150.3488 | 132.6279 | 110 | 100.0233 | 108.0698 | 116.9767 | 109.3023 | 112.1395 | 122.1395 | 138.1163 | 134.186 | 89.0698
B調入覆蓋 | 1.6279 | 13.4186 | 18.4186 | 15.0698 | 13.186 | 7.9535 | 4 | 6.3721 | 5.4419 | 2.7907 | 1.3023 | 5.0233 | 5.8605 | 5.9767 | 5.7674 | 2.5581 | 5.6047 | 5.4651
B空還 | 26.4651 | 86.907 | 121.8605 | 106.3953 | 89.6744 | 83.7209 | 104.6977 | 99.3256 | 81 | 80.4186 | 96.093 | 115.4186 | 98.6512 | 76.6744 | 69.3256 | 61.4884 | 48.4419 | 25.0233
C調入覆蓋 | 0.069767 | 2.6279 | 3.4651 | 3.6744 | 3 | 2.3488 | 1.6512 | 1.8837 | 2.0233 | 1.5581 | 0.46512 | 1.7442 | 3.0698 | 2.7209 | 2.6047 | 1.2093 | 1.5581 | 1.1163
C空還 | 11.8837 | 34.1163 | 40.8372 | 34.4651 | 27.7674 | 27.4186 | 40.3256 | 36.2791 | 30.2326 | 32.9535 | 47.6279 | 68.2558 | 70.3953 | 47.6744 | 39.2093 | 31.4186 | 18.2558 | 9.9302
Notes: 資料期間：2026-07-01 至 2026-08-31，僅納入有效平日。
有效日：7月22日、8月21日，共43日；7月10日無可用資料。
虛線為同一場站、同一日期、同一小時發生滿借或空還的事件站數；實線為上述事件站中同時存在同向調度的覆蓋交集站數；各值除以43日。
滿借的同向調度為調出或綁車；空還的同向調度為調入或解綁車。
同站同日同小時同一指標多筆只計一次，因此覆蓋站數必定不大於事件站數。
分級依各月平日日均用量：台北 A≥200、B 100–199、C<100；新北 A≥100、B 50–99、C<50。
來源：CPS RewardLog、VDS 人員作業明細及7–8月友愛接力覆蓋率資料。

## Slide 10
九、雙北 ABC 整日成效與對策
11
城市／級別 | 滿借覆蓋率 | 空還覆蓋率 | 見車率 | 見位率 | 建議對策
台北 A | 13.7% | 6.0% | 95.1% | 97.5% | 09時提升調出／綁車對應；23時補調入／解綁
台北 B | 14.5% | 6.3% | 94.4% | 97.4% | 07–09時同步配置兩向任務；22時檢查見車低點
台北 C | 16.6% | 6.5% | 95.9% | 98.5% | 19時補滿借對應；07時補空還對應
新北 A | 22.8% | 11.1% | 92.9% | 99.4% | 22–23時延續覆蓋；08與22時聚焦見車低點
新北 B | 25.7% | 8.6% | 92.9% | 99.3% | 19時滿借維持；16時補空還對應
新北 C | 24.2% | 5.7% | 94.7% | 97.7% | 19–20時補滿借；06與16時補空還
Notes: 資料期間：2026年7–8月平日，06:00–23:59。台北分級：A日均用量≥200、B 100–199、C<100；新北分級：A≥100、B 50–99、C<50。覆蓋率來源：CPS RewardLog與VDS；見車／見位率來源：Report逐站逐時可用站日觀測。建議為描述性統計推導，執行後仍需用相同日期條件驗證。